Załącznik nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Laptopy i komputery stacjonarne

2.1 Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym

Ilość: 2 zestawy (VAT 23%)

Procesor: Procesor widniejący w teście Passmark  (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i osiągający w teście z dnia 23.08.2017, stanowiącym załącznik nr 8 wynik min. 9250 pkt.

Płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami.

Dysk twardy: SATA III (6Gbit/s), 1 TB, 64MB Cache, 7200 RPM

Pamięć RAM: 16 GB (2*8GB) DDR4-2133 (PC4-17000)

Porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.0, Audio, 2xUSB 2.0

karta dźwiękowa: zintegrowana;

karta sieciowa: 10/100/1000 MB;

Karta graficzna: zintegrowana

Napędy: DVD +/- RW,

Zasilacz: min. 450 W,  aktywny PFC ,

Obudowa: ATX;

System operacyjny: pozwalający na uruchomienie i wysyłkę elektroniczną danych do ZUS w programie Asseco Płatnik.

Dodatkowo: wewnętrzny czytnik kart czytający co najmniej formaty: SecureDigital, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, CompactFlash, CompactFlash II, xD-Picture Card, Memory Stick Pro-Hg Duo, Memory Stick Micro (M2)

2.2 Laptop

Ilość: 3  sztuki

Procesor: Procesor widniejący w teście Passmark  (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i osiągający w teście z dnia 23.08.2017, stanowiącym załącznik nr 8 wynik min. 2900 pkt.

Dysk twardy: SSD, co najmniej 240 GB,

Pamięć RAM:  co najmniej 8 GB DDR3, 1600 MHz

Porty zewnętrzne: co najmniej  1 x RJ45, 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, Audio, 1xUSB 2.0

Karta graficzna: co najmniej 2GB RAM GDDR3 (pamięć własna)

widniejąca w teście Passmark (http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) i osiągająca w teście z dnia 23.08.2017 roku, stanowiącym załącznik nr 8  wynik min. 500 pkt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Wbudowane napędy optyczne 	Nagrywarka DVD+/-RW

Typ ekranu 	Błyszczący, LED

Przekątna ekranu 	15,6"

Rozdzielczość ekranu: co najmnej 1366 x 768 (HD)

Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność: moduł Bluetooth

LAN 10/100 Mbps

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wbudowane głośniki

Bateria: bateria 4-komorowa lub lepsza, co najmniej 3000 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny kompatybilny z Programem Asseco Płatnik 
i wysyłką elektroniczną do ZUS

Zasilacz oryginalny producenta

Część 2
Urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, urządzenia drukujące i projektor, sprzęt RTV, tablica multimedialna, sprzęt komputerowy – peryferyjny

| NAZWA | OPIS | LICZBA |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Urządzenie wielofunkcyjne | Urządzenie wielofunkcyjne – drukarka/skaner/kopiarka. Technologia atramentowa, format A4, ADF. Druk mono: co najmniej 1200x1200 dpi. Skaner technologia CSI, rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Skanowanie do formatów graficznych: BMP, JPEG, PNG oraz plików PDF. | 2 sztuki. |
| 3.2 Projektor ze stolikiem | Stolik rozkładany. Dwa blaty (górny: co najmniej 60 × 40 cm; dolny co najmniej: 45 × 25 cm) wykonane z płyty meblowej. Górny blat (przeznaczony na projektor) ze śrubową regulacją kąta nachylenia (<15°). Projektor: jasność minimum 3000 ANSI lm; rozdzielczość 1920 x 1080 (FULL-HD) ; kontrast minimum 2500:1; głośność w trybie eco maksymalnie 27 dB; format obrazu 16:9; obiektyw ultra krótkoogniskowy, odległość lampy lub lustra od ekranu nie więcej niż 50 cm; żywotność lampy minimum 4000h; wejścia: minimum 2xHDMI, 1xS-Video, 1xComponent Video, 1xD-sub 15-wtykowe (RGB), mini-jack; pilot zdalnie sterowany; pokrywa obiektywu; kabel zasilający. | 1 zestaw |
| 3.3 Tablica interaktywna specjalna do pracowni gastronomicznej | Dostawa dotyczy tablicy interaktywnej, projektora, głośników, uchwytu ściennego oraz niezbędnego okablowania (HDMI, zasilające). Tablica: przekątna powierzchni roboczej minimum 96"; pozycjonowanie w podczerwieni; powierzchnia: matowa, suchościeralna, magnetyczna; sposób obsługi: dowolny wskaźnik; format obrazu 16:9; rozdzielczość rzeczywista 4096x4096; dokładność odczytu maksymalnie 3 mm; czas reakcji: pierwsza kropka maksymalnie 25 ms, ciągła kropka maksymalnie 8 ms; komunikacja USB; kompatybilny z systemem operacyjnym 32 bit i 64 bit; zasilanie port USB; akcesoria: pisaki, okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, oprogramowanie w j. Polskim. Projektor: jasność minimum 3000 ANSI lm; rozdzielczość 1920 x 1080 (FULL-HD) ; kontrast minimum 2500:1; głośność w trybie eco maksymalnie 27 dB; format obrazu 16:9; obiektyw ultra krótkoogniskowy, odległość lampy lub lustra od ekranu nie więcej niż 50 cm; żywotność lampy minimum 4000h; wejścia: minimum 2xHDMI, 1xS-Video, 1xComponent Video, 1xD-sub 15-wtykowe (RGB), mini-jack; pilot zdalnie sterowany; pokrywa obiektywu; kabel zasilający. Projektor wraz z mocowaniem w powyższej konfiguracji ma wykorzystywać całą powierzchnię roboczą tablicy interaktywnej. Uchwyt: Uchwyt kompatybilny z tablicą i projektorem opisanym poniżej, umożliwiający pełne wykorzystanie powierzchni roboczej tablicy. Płynna elektryczna regulacja wysokości położenia tablicy w zakresie minimum 45 cm (+/- 22,5 cm) od pozycji centralnej. W zestawie uniwersalne ramię do projektorów ultra krótkoogniskowych. Zakres regulacji długości ramienia wynosi minimum 20 cm. Głośniki: dostosowane do zestawu o mocy co najmniej 40W (łącznie). Minimalna ilość 2 sztuki w zestawie. W ramach przedmiotu zamówienia wymagany jest montaż oraz uruchomienie testowe i kalibracja w sali wskazanej przez Zamawiającego. | 1 zestaw |
| 3.4. przenośny wzmacniacz głosu z mikrofonem nagłownym i do ręki (dla pilotów i przewodników wycieczek) | Zastosowanie Przeznaczony do wzmacniania głosu: na wykłady, do pracy przewodnika, Moc wyjściowa RMS 5W Zasilanie Wbudowany akumulator litowo-jonowy, możliwość ładowania przez dołączony zasilacz. Zestaw mikrofon nagłowny oraz cyfrowy głośnik aktywny, przedłużający kabel mikrofonowy, kabel do sygnałów liniowych, zasilacz do ładowania, pokrowiec. | 2 sztuki |
| 3.5 Zegar ścienny – strefy czasowe. | Mechanizm zegara:: Kwarcowy, Rodzaj obudowy: Aluminiowa, Czas światowy: Możliwość śledzenia aktualnej godziny w 6 miastach z różnych stref czasowych (5 małych tarcz + 1 duża) Kolor obudowy: Srebrny, Szary | 2 sztuki |
| 3.6 telewizor LCD do pokoju hotelowego | Rozmiar co najmniej 40 cali. Funkcje: Internet, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, PiP - 1 tuner, HDMI x2, USB x1. Ponadto odbiór sygnału: DVB-T, FM. | 1 sztuka |
| 3.7 urządzenia sieciowe – serwer plików | Format dysków: 3.5 cala; pojemność minimum 8 TB Standard sieciowy: IEEE 802.3 Obudowa: Tower Pamięć: 4 GB Procesor: Procesor widniejący w teście Passmark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i osiągający w teście z dnia 03.07.2017, stanowiącym załącznik nr 8 wynik min. 1850 pkt. Ilość rdzeni 4 Interfejs sieciowy: 2 x 10GBASE-T USB 3.0 – co najmniej 2 złącza. Zarządzanie: FTP, HTTP. | 1 sztuka |
| 3.8 Aparat fotograficzny | Aparat cyfrowy (body) + zestaw dwóch obiektywów 18-55 mm i 55-200 mm (lub innych zawierających się co najmniej w podanych przedziałach). Obiektywy kompatybilne z body. Matryca: CMOS Rozdzielczości zdjęć co najmniej: 6000 x 4000 czułość co najmniej 100 – 10 000 Zapis na nośnikach: SD, SDHC ; format zapisu JPEG i RAW Złącza: USB, AV, MiniHDMI. W zestawie akumulator i ładowarka. | 1 sztuka |
| 3.9 kamera profesjonalna + statyw | Kamera cyfrowa ze statywem dopasowanym do modelu. Format HD: 1080i, 1080p, 720p Nośnik danych:Karta SD, Karta SDHC Zbliżenie optyczne: co najmniej x12 Zbliżenie cyfrowe: co najmniej x 200 Stabilizacja obrazu. Ekran LCD co najmniej 3 cale oraz wizjer. Mikrofon 2 kanałowy, system dźwięku stereo. Złącza USB i HDMI. Dedykowany akumulator i ładowarka oraz zasilacz. Osłona przeciwsłoneczna obiektywu Osłona przeciwwietrzna | 1 sztuka |